自治区高速公路发展中心南宁分中心会议室音响系统采购

项目需求一览表

说明：

1、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应将其标配参数详细列明。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理。

3、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指询价采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能偏离的条款，或者询价采购需求中带“▲”的条款。

5、询价采购项目需求中标注“★”号的技术参数系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，作为技术参数的评审依据，请供应商按采购文件要求结合实际情况做出响应。

6、本项目所属行业：工业。

| 一、技术要求（适用于约76平会议室） |
| --- |
| 序号 | 标的的名称 | 参考品牌及型号 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 专业调音台 | 声艺/EPM12、美奇/1202-VLZ4、雅马哈/MGP12X | 台 | 1 | 1、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB 2、总谐波失真和噪声：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 3、话筒输入的等效输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu（信源内阻150Ω）。 4、母线噪声：20Hz－20KHz宽带线路输入，终端负载为150Ω，RMS（有效值）测量。 5、混音：推子在下面，最大混音电平，〈－85dBu 6、通道之间串音：通道哑音，>96dB；推子位置（标记+10），>96dB； 7、辅助发送端口>86dB。 8、输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ； 9、线路输入，11KΩ； 10、立体声输入，100KΩ； 11、输出，75Ω。 12、输入和输出电平：话筒/线路的最大输入电平为+17dBu； 13、线路的最大输入电平为+30dBu； 14、立体声最大输入电平+30dBu； 15、最大混音输出电平为+20dBu； 16、耳机最大输出电平为300mw/200Ω。 17、EQ（单声道输入）：HF（高频）：12KHz±15dB； 18、MF(中频):140Hz－3KHz，±15dB，Q=15； 19、LF（低频）；80Hz，±15dB。 |
| 2 | 扩音主音箱 | 爱博声-CL4、艺格：LABI1-C100i、博士：402IV | 只 | 6 | 1、频率响应：85HZ - 20KHZ(-10dB)，150HZ - 18KHZ(-3dB) 2、灵敏度（1W/1M）：92dB 3、最大声压级：112dB（峰值） 4、功率：100W额定，200W连续，400W峰值 5、阻抗：8Ω，可选 70 / 100V 线路连接 6、覆盖角90水平x30垂直。 |
| 3 | 纯后级功放机 | 爱博声/TI2-300、艺格/eLPA2-650、博士/POWERSPACE P4300+ | 台 | 3 | 1、功率放大器具备良好的低阻抗驱动能力，标准的8欧姆 2、功率放大器的线路板均使用SMD技术生产，能大幅提升功率放大器的稳定性。散热方面则采用前吸后排的隧道式铝合金散热器，保证能把机器的热量迅速地带走，设有电源软启动电路，使机器能有宽广的电压，包括智能短路保护，中点保护，开机延时保护，过载保护。 3、信噪比：103dB 4、AB电路设计，充足的功率输出，在双通道同时带载的情况下，8欧状态下 5、和卡侬母作为信号输入连接接口，输出则使用标准的NL4插座和香蕉插座，方便用户使用 6、输出功率为300W 7、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V 8、阻尼系数：>300 9、频率响应：20Hz-20kHz 10、谐波失真：<0.05% 11、电压增益：36.0dB/33.8dB/30.9dB。 |
| 4 | 数字音频处理 | 比尔特/DP-4008、雅士尼/DSP480、方图/FT-DSP0808 | 台 | 1 | 1、采样率：96KHz 2、模拟输入：4 XLR 平衡式 3、输入阻抗：10KΩ 平衡式 4、输入阻抗：20KΩ 非平衡式 5、模拟输出：8 XLR 平衡式 6、输出阻抗：50Ω 平衡式 7、输出阻抗：100Ω 非平衡式 8、频率响应：20Hz – 20KH±0.33dB 9、默认输出电平：0dBu 10、AD & DA 转换：24 bit 11、最大输入电平：22dBu 12、最大输出电平：22dBu 13、THD+N 失真：<0.0025% @ 4dBu 20Hz-20KHz 14、频响：20Hz – 20kH±0.33dB 15、系统延时：2.2ms 16、底噪：-91dBu（无记权） 17、输入到输出动态范围：≥110dBu 18、S/N信噪比：≥110dBu 19、DSP: 采用TI 的OMAP-L138高性能DSP，计算能力高达每秒3648 MIPS 和2746 MFLOPS内置多种音频算法，最高采样率支持到96KHz 20、参数均衡器：输入和输出通道均有13段均衡 21、12种滤波器类型：峰值，陷波，高架，低架，高通，低通，二阶全通，一阶全通，巴特沃斯高通，巴特沃斯低通，贝塞尔高通，贝塞尔低通可选 22、滤波器增益范围为：-15dB ~+15dB，步进精度为：0.1dB 23、输入和输出增益范围为：-72dB ~ +12dB，步进精度为：0.1dB 24、中心频率：在20Hz~20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节 25、滤波器Q值/宽带：峰值，陷波，二阶全通Q值： 0.01～5 26、高低通滤波：巴特沃斯斜率：6/12/18/24/30/36/42/48dB/Oct 27、贝塞尔斜率：6/12/18/24/30/36/42/48dB/Oct 28、林克威治-瑞利：林克威治-瑞利：12/24/36/48dB/Oct 29、输入噪声门：阈值范围： -84dBFS ～ 0dBFS； 30、启控时间： 1ms ～1000ms; 31、恢复时间： 1ms ～1000ms 32、输入压缩：阈值范围： -84dBu ～ 0dBu 33、比率：1 ～20 34、补偿增益： -24 ~ 30 35、输出限幅：阈值范围： -84dBu ～ 0dBu 36、延时：每路输入和输出通道都有高达2000 ms 延时可调。 |
| 5 | 全自动高速反馈抑制器 | 比尔特/BX-2100T、方图/AFS2230、赛宾/FBX-2420 | 台 | 1 | 1、支持4路6.35不平衡输入和1路平衡信号输入，共5路信号输入适合各种信号电平输入，大大增加了使用灵活方便性 2、支持信号输入音量增益大小调整方便匹配各种设备电平不同电平输入 3、支持4路输出，2路平衡输出和2路6.35不平衡输出 4、具有输出增益高低可选，方便设备选择调音台前输入或调音台后输出操作选择性强，输出设有高音提升和衰减可调节控制键，能很好匹配音箱使人声更好更加突出 5、支持智能风冷散热，为使本机能长时间稳定运行而增加的对流式设计风冷散热系统，有效保障设备的长时间工作稳定性，而不会出现热机死机现象 6、整机操控面板简约直观，只有一键选择直通信号和防啸叫处理信号切换，极大简化系统调试流程 7、完全傻瓜式操作，内置的先进浮点DSP数字算法处理器自动跟踪消除啸叫频点 8、操控面板上具有信号过载PEAK指示、信号动态状态指示 9、额定电压：220V±10% 50HZ 10、频率响应：125HZ~15KHZ 11、失真：＜0.1% @ 1KHZ 12、信噪比：＞90DB 13、输入阻抗：20KΩ 14、输出阻抗（平衡）：200Ω。 |
| 6 | 智能数字会议系统主机 | 声动/SD-8920S、方图/-MIC Center/M、方图/I Mic Center/DSP Pro | 台 | 1 | 1、全新智能型全功能数字会议系统，完美地将全数字技术和综合网络技术全面地引入到会议系统中，把先进的数字技术、网络技术和音频技术充分地结合起来。可与智能中央控制系统、视频会议系统、监控防火系统实现了无缝连接，为高效的现代会议系统工程提供更完整的解决方案 2、符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 3、采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪、功能 4、高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 5、抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 6、采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 7、支持USB录音，高保真WAV格式输出 8、具有2组共4路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持10个单元，可接40个单元 9、同时具有2路八芯话筒单元接口，每路支持45个单元，可接90个单元 10、单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元 11、单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 12、主机功能有：会议模式、系统设置、视像模式、单元ID编辑模式、USB录音 13、具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、Chairman（主席模式） 14、发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-6不同数量），主席单元不受限制 15、发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-24h），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 16、系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸、笔、服务人员等服务 17、网络化协作管理，系统主机可设置WIFI，可连接主机，使用同一局域网内的手机、平板等设备对主机进行操作设置，支持Android操作系统 18、具有RS232接口，可连接电脑对主机进行操作设置 19、具有摄像头232和485通讯接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议 20、独有的高保真DSP音频处理电路，提高整个系统的清晰度； 21、微电脑控制，触摸按键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。 22、真彩色高清TFT显示器，中英文可选字幕，工作状态一目了然。 23、简体中文，英文两种语言菜单任意切换。真彩色 4.3英寸触摸显示器 24、支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。 25、可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 26、高精度 Maxim RTC时钟、定时可精确到秒。 27、支持分区，电源快捷键控制，操作直观易用。 28、可播放U盘内存和 SD卡节目，音频输出。 29、★设备支持网络访问及管理；当设备发生报警时，可通过邮件的形式通知系统管理员，告知故障信息（响应文件中须提供界面截图，截图须能详尽反映出该功能）。 30、★可实时监控设备运行状态，并对潜在的硬件和软件故障进行检测，当检测到有潜在故障时，能及时地进行日志记录，并通过邮件或弹屏的方式告知使用人员或管理人员（响应文件中须提供界面截图，截图须能详尽反映出该功能）。 31、★可对接入的外设设备（如U盘、移动硬盘、无线局域网卡、打印机）进行访问的管理，对未授权的或携带病毒、木马、间谍软件的授权外设备进行自动的屏蔽，以保证设备数据安全，可有效地防止资料外泄（响应文件中须提供界面截图，截图须能详尽反映出该功能）。 32、强大的音乐播放功能，支持 MPEG1/2Layer3、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等 音频格式。 |
| 7 | 桌面式拾音单元 | 声动/SD1228SC、方图/G20S、方图/G30S | 只 | 12 | 1、符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 3、八芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 4、专业高保真14MM电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 5、采用铝压铸式分段多菱角无缝不锈钢网方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气，底座采用全新防指甲钝化工艺，刮化处用抹布擦拭即可（保持话筒外观新净） 6、内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行 7、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 8、话筒头部带有发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为闪亮红色 9、2.8寸TFT屏显示内容清晰，可显示正在操作的单元参数、日期时间清晰了解当前的使用情况 10、话筒带发言计时功能 11、采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 12、发言单元可申请茶水、纸、笔、服务人员等服务 13、主席单元具有批准代表的发言申请功能； 14、主席单元不受发言人数限制； 15、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 16、主席单元的连接位置不受限制； 17、一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 18、专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 19、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 20、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 21、话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态 22、发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮 23、单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围 24、单元自带1.5米输出线+（0.2米+2米 T型）八芯线连接，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。 25、带声频声控启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。 26、支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 27、“手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护。 28、输入指向性、电压 心形指向性驻极体，10DVC 0.5@Vs=1.5VCD>RL:2.2K ohm 29、灵敏度 -35 dBV/Pa 30、频率响应 50Hz~20KHz 31、输入阻抗 2.2 kΩ 32、方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 33、等效噪声 20 dBA (SPL) 34、话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 35、信噪比 ＞70dB 36、通道串音 ＞80dB 37、总谐波失真 ＜0.05% 38、显示屏 2.8寸（高清触摸屏）。 |
| 8 | 手持无线话筒 | 联想/WD100H、舒尔/BLX24R/SM58、 森海塞尔/XSW1-835 | 套 | 2 | 1、单通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计 2、半U紧凑设计，支持机架安装， 3、金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感 4、真分集天线支持根据信号强度自动切换，大幅度降低断频概率 5、天线低损耗，可拆卸设计 6、急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快 7、接收机射频频率范围：640-665MHz 8、可调信道数：100 9、振荡方式：PLL高精度锁相环技术 10、最大使用设备数量：6套 11、频率稳定度：<±3ppm 12、接收方式：超外差 13、自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 14、LED高清屏幕显示 15、发射机电池电量指示功能 16、数字导频频率：30.72kHz 17、接收灵敏度：-98dBm 18、接收机频率响应：67-15kHz（±3dB） 19、系统频响：67~15kHz 20、谐波失真：<1.5%(250～6300Hz) 21、信噪比：≥102dB（XLR端口） 22、音频输出：平衡输出XLR，非平衡输出6.35mm 大二芯 23、电源消耗：250mA，12V，功率≤3w 24、射频频率范围：512-690MHz 25、频率响应：60-15kHz±3dB 26、灵敏度：-47dBV/Pa(1kHz)，4.4mV/Pa（1kHz） 27、指向性：超心型 28、输出阻抗：600欧（1kHz） 29、谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms) 30、内置陀螺仪，具有防跌落自动静音功能，放置自动静音及拿起自动恢复功能 31、发射功率：2mW/10mW/30mW三档可选 32、接收机频率响应不劣于67~15kHz（±3dB） 33、发射器频率响应不劣于60-15kHz（±3dB） 34、指向性：超心型或心型，非全指向 35、最大声压级不低于125dBSPL（3%THD） 36、灵敏度不低于-47dBV/Pa（1kHz）或4.4mV/Pa（1kHz） 37、信噪比不低于102dB（平衡输出端口） 38、谐波失真不高于1.5%(250～6300Hz) 39、输出阻抗不高于600欧（1kHz） 40、接收机射频频率范围不劣于640~665MHz，带宽不低于25MHz 41、发射器射频频率范围不劣于512~690MHz，带宽不低于100MHz 42、射频发射功率至少3档可调，最低发射功率不高于3mW 43、发射机电池及续航：兼容5号电池，使用时长不低于10小时 44、信号接口：平衡输出XLR，非平衡输出6.35mm 大二芯 45、★产品检测报告/质量认证：提供第三方机构检测报告，内容包含国产化率 46、发射机具有防跌落静音功能，放置自动静音功能，该功能可以主动打开或关闭。 |
| 9 | 电源时序 | 特乐雅、声准、天梭 | 台 | 1 | 1、采用双面板+SMT表面贴片工艺，继电器可承载80A浪涌电流冲击。 2、整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。 3、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 4、面板配常开电源座，方便临时用电。 5、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 （RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 |
| 10 | 豪华网络机柜 | 金利、金盾、图腾 | 个 | 1 | 600×600×1800豪华多功能加厚型网络机柜 |
| 11 | 音箱线 信号线 音箱架 插头 线管等 | 秋叶原、佳耐美，一线 | 批 | 1 | 定制 |
| 二、商务要求 |
| 1、▲报价要求：供应商须针对本项目以总价包干的形式进行报价，采用固定总价，且不应大于采购预算金额。供应商的报价已包括了实施和完成工作所需的机房整理线路费用、劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、售后、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。合同期内，报价不再调整。 3、▲质保期：自验收合格之日起至少1年。 4、▲交货地点：成交供应商应按合同的要求将所需货物送到采购人指定地点。 5、▲交货时间：自签订合同之日起30日内完成设备供货、安装完成调试。 6、▲售后服务： （1）质量保证期（以下简称：质保期）：所有产品均需提供至少壹年质量保证和免费上门保修服务（另有特别说明的货物除外），质保期从货物验收合格之日起。质保期内免费上门保修服务保修。 （2）成交供应商应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。在质保期内货物质量出现问题，无论设备因何种原因发生何种故障，成交供应商须在接到通知后2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，成交供应商须保证在24小时内派人到现场进行处理，同时负责三包（包修、包退、包换），如在规定时间内不能解决问题的货物，48小时内免费提供等同档次货物给采购人代用，并保证满足采购人工作需求，直到原货物修复完成。质保期内发生的费用由成交供应商负责，需要重新更换货物的，成交供应商应承担相应产生的费用。 （3）成交供应商无偿培训采购人的使用、维护及维修人员，主要内容为系统及货物的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护、日常使用与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，其中，须对采购人使用操作人员进行必要的培训，直至操作人员能够基本正常使用货物为止。培训地点主要在产品安装现场或按采购人安排。 7、▲付款方式： （1）无预付款，货物全部安装好并验收合格后，采购人在收到发票后十五日内一次性付清供应商的全部货款。按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书。 （2）成交供应商向采购人开具全额发票和验收书后向采购人提出付款申请。 （3）票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 （4）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 8、▲验收标准： 成交供应商应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如验收时采购人发现所提供的服务达不到采购要求或延迟提供服务的，将扣除成交供应商的履约保证金。 10、供应商在竞标响应文件中提供具体的售后服务方案（至少包含但不限于明确服务响应时间、售后服务人员名单（至少具有一名或一名以上智能化系统集成项目经理《高级》或智能化系统工程师《高级》）和联系方式及提供优惠服务方案等，逐页加盖单位公章，结尾落款处须由法定代表人（负责人）和委托代理人签字并加盖单位公章。（格式自拟） 11、现场踏勘： （1）该项目是属于新建项目，供应商可自行前往现场踏勘，踏勘现场对接人：廖家玉，联系电话：0771-5573621，踏勘产生的所有费用由供应商自行承担。（注：踏勘时间在截标前） （2）现场踏勘后，供应商要根据现场做出整个系统的平面和立面摆位图，音响系统的平面和立面摆位图（放在询价标书中）。 （3）为了达到本项目实际需求，成交供应商必须充分了解现场实际情况，然后完善二次深化设计，提交详细的施工组织方案，包括安装调试相关的所有图纸，待采购人确认方案可行性后，方可进行合同签订手续。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本项目所有产品均不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 |